Независимая национальная экспертная компания Nasva

Наилучшая оценка

Средняя оценка

Плохая оценка

Не проверялся

Методы  испытаний: 
Поскольку при столкновении автомобиля происходит давление на брюшную полость ребенка , мы проверяем, с помощью манометра установленного на живот манекена, во время испытания.

Если значение на показателе не превышает  1.30kN, то в данном случае тело ребенка не получает травмы

Методы оценки: 
Детские автокресла проверяются в указанных ниже местах, а средняя из оценок в каждой области исследования сообщается в результатах.

1. Качество инструкции

Объясняет установку  детского автокресла в автомобиль. 
Содержит описания, отвечающие техническим стандартам. 
Способ установки автокресла и размещение ребенка в автокресле можно понять, по диаграммам и картинкам

Содержит описания, возложенные на технические стандарты
Объясняет изменения в установки сиденья и размещения ребенка в сиденье в зависимости от размера ребенка. 
Объясняет, как убедится, что детское сиденье установлено правильно.

Вес или высота детей, для которых предназначено автокресло  указывается на упаковке.

2. Инструкция при помощи маркировок на кресле.

Указывает метод установки. 
Содержит предупреждения и запреты, возложенные на техническом уровне. Описания, уполномоченных технических стандартов. Маркировка достаточно информационна и не вводит в заблуждение. 
Описывает, где можно получить дополнительную информацию о продукте. 
Маркировка о стандартах, которым отвечает данное кресло (обозначения читаемы).

3. Места прохода крепежных ремней

Указаны  цветом или стрелками.

Трудно ошибиться в маршрутизации. Ремень легко проходит через проходы. Скручивание или сгибание ремня безопасности транспортного средства не происходит.

4. Подвижные структуры 
Простота и надежность поворота чаши  и  углов наклона.

Замки с  индикатором. Легко понять зафиксированы замки или нет.

5. Обивка сидений 
(простота в обслуживании)

После того, как снимается  чехол, трудно ошибиться с установкой. Может быть установлен с уверенностью.

Встроенные секции хранения 
(для инструкции, аксессуаров)

Существует место для хранения руководства и аксессуаров (если таковые имеются).

6. Определение  фиксации

Можно легко проверить правильность фиксации

Металлические крепежные  части легко используются и фиксируются

При установке по ходу движения автомобиля (ребенок более 10 кг)  свободный ход составляет  от 3 до 5 см.

Для установленных, против хода движения не более 10градусов

7. Пятиточечные ремни

Крепежи легко найти. 
Регулировка выполняется легко и уверенно.

8. Замок (фиксатор пятиточечных ремней)

Блокировка выполняется легко и уверенно. 
Усилие, необходимое для освобождения пряжки достаточно, чтобы сделать его трудным для ребенка, для расстегивания  (40N или более).

9. Размещение в автокресле

Специалист может установить  манекен в правильном положении в течение 1 мин.

Поскольку при столкновении автомобиля происходит давление на брюшную полость ребенка, мы проверяем, с помощью манометра установленного на живот манекена, во время испытания.

Если значение на показателе не превышает  1.30kN то в данном случае тело ребенка не получает травмы
 Манекен (Hybrid-III 3yo) используется для испытания, совпадает со структурой ребенка 3-х лет, не должен   деформироваться  более 50 мм на животе. Кроме того,  грудь не должна деформироваться  более  40 мм.

Если значение на показателях не превышает  1.30kN то в данном случае тело ребенка не получает травмы

Данная  серия оценок и модификация манекена используется, начиная с 2007 года.

Виды детского сиденья

(установка против хода движения)

■ Для младенца 
Масса младенца составляет 10 кг или меньше или 13кг или менее, рост 70 см или менее и возраст до 1 года.

■ Для малыша (по направлению движения) 
ребенок  с массой  от 9 до 18 кг, рост 65 до 100 см и возраст от 1 до 4 лет. Однако, есть модели совмещающие установку против хода движения и по ходу движения).

■ Для школьников 
ребенок от 15 до 36кг массы, рост 135 см. или меньше и возраст для 4 до 10 лет.

Основная функция нахождение ребенка на возвышенности! Защита детского бедра и использование штатных ремней автомобиля..

С 2006 г. требования для получения  сертификации принятые в Японии соответствуют стандартам ЕСЕ R44

В этом тесте ребенок-манекен находится в детском кресле, установленном  на стенд на салазках, где сани ускоряются с начальной  скоростью 55 км / ч (эта скорость столкновения на 10% выше, чем скорость при лобовом столкновении). Измеряются  надежность крепления, надежность рамы и каркаса, отклонения чаши кресла, отклонения головы и тела, давление на грудь и давление на тазовую и паховую области.

При тестах кресел для младенцев используется манекен весом 7,4 кг и ростом 671 мм,  кресел предназначенных для детей от 9 кг устанавливается манекен весом 9 кг и ростом 708мм, для кресел предназначенных для детей весом от 15 кг используется манекен весом 15,5 кг и ростом 945 мм.

Присваиваемые  результаты

(Отлично) Продукту было дано не менее 4    (Нет оценок  )

(Хорошо) Продукту было дано не менее 3  балла и 1  балл (Нет оценок )

(Нормально) Товар не получил  3 оценок  (отлично, хорошо , не рекомендуется)

. 
Этот рейтинг означает, что продукт не имеет высокого уровня безопасности, но не означает, что продукт не может быть использован. Все протестированные продукты имеют уровень безопасности соответствующие правилам  техники безопасности.

Повреждение рамы

нет повреждений рамы

Незначительные повреждения ( такие как трещина и тп.) и сохраняет жесткость

Ужасные повреждения структуры  и нет жесткости

Ускорение грудной клетки

меньше или равно 490 м/с2

больше 490 м/с2

Наклон чаши кресла

меньше или равно 55 градусов

более 55 и меньше или равно 63 градуса

более 63 градусов

Наклон  головы относительно чаши кресла

не наклоняется

наклон менее 73 мм

наклон более 73 мм

Метод оценки по ходу движения

Повреждения в крепежных местах

нет повреждений

незначительные повреждения ( такие как трещина и тп.) и сохраняет жесткость

Значительные повреждения, кресло находится в неустойчивом положении

Ускорение грудной клетки

меньше или равно 588 м/с2

более 588 м/с2

Отклонение головы от подголовника

меньше или равно 525 мм

более 525 мм но меньше или равно 600 мм

более 700 мм

Результат ускорения головы

ускорение меньше или равно 637 м/с2

ускорение более 637 м/с2